CAPITOLO 6: L’equilibrio dei fluidi

LA LEGGE DI ARCHIMEDE Verifica che la spinta verso l’alto che si esercita su un oggetto immerso in un liquido è uguale al peso del volume di liquido spostato.

LA FISICA DELL’ESPERIMENTO Quando un oggetto viene immerso in un liquido, riceve una spinta dal basso verso l’alto. Per determinare il valore FA di questa spinta, si può misurare con un dinamometro il valore del peso Fp1 dell’oggetto in aria e quello del suo peso Fp2 quando è immerso completamente in un liquido. La differenza tra le due misure fornisce il valore FA della spinta di Archimede. Calcoliamo il valore del peso Fp del volume di liquido spostato dall’oggetto completamente immerso: in un dato luogo, la forza-peso Fp di una massa m, espressa in kg, è direttamente proporzionale a m cioè: Fp = mg. La massa m del liquido si ricava invertendo la formula della densità, cioè m = dV. Quindi Fp = gdV. La costante di proporzionalità g vale al livello del mare 9,8 N/kg, e per la densità d dell’acqua consideriamo il valore 1000 kg/m3. Confrontiamo il valore della spinta FA misurata con il dinamometro con il valore del peso Fp del volume di liquido spostato dall’oggetto immerso.

PER FARE L’ESPERIENZA STRUMENTI E MATERIALE Cilindro graduato con acqua, dinamometro, asta di sostegno, oggetti da immergere in acqua. STRUMENTI SENSIBILITÀ PORTATA Cilindro graduato 1 cm³ 100 cm³ Dinamometro 0,01 N 1 N Procurati alcuni oggetti che affondano se immersi in acqua. Riempi d’acqua il cilindro graduato entro cui immergere gli oggetti e leggi il volume iniziale V1.

PROCEDIMENTO Aggancia un dinamometro a un’asta di sostegno e sospendi un oggetto (per esempio un cilindretto) per mezzo di un filo. Così, anche quando l’oggetto è immerso in acqua, il dinamometro rimane esterno all’acqua e la misura non è influenzata. Leggi sul dinamometro il valore della forza-peso Fp1 fuori dall’acqua. Immergi completamente l'oggetto in acqua, sempre agganciato al dinamometro: leggi sul dinamometro il nuovo valore Fp2 della forza-peso e sul contenitore graduato il nuovo valore del volume V2. Ripeti l’esperimento utilizzando altri oggetti.

DATI RACCOLTI Ora registra i dati nella tabella: Colonna 1: riporta il nome dell’oggetto. Colonna 2: contiene il valore della forza-peso Fp1 dell’oggetto in aria letto sul dinamometro. Colonna 3: contiene il valore Fp2 della forza-peso letto sul dinamometro quando l’oggetto è completamente immerso in acqua. Colonna 4: contiene il valore del volume iniziale V1 dell’acqua nel cilindro graduato. Colonna 5: contiene il valore del volume finale V2 dell’acqua nel cilindro graduato dopo l’immersione dell’oggetto. L’incertezza sulle misure Fp1 e Fp2 della forza-peso è la sensibilità del dinamometro utilizzato. L’incertezza sulle misure V1 e V2 del volume di acqua è la sensibilità del cilindro graduato. 1 2 3 4 5 6 7 8 Oggetto Fp1 (N) Fp2 (N) V1 (cm3) V2(cm3) V(cm3) FA (N) Fp (N) cilindretto ...

ELABORAZIONE DEI DATI Completa la tabella precedente con l’elaborazione dei dati raccolti. Colonna 6: per ogni oggetto calcola il volume di acqua spostato dall’oggetto come differenza V= V2 - V1 fra il volume d’acqua V2 con l’oggetto immerso e il volume d’acqua iniziale V1. Colonna 7: per ogni oggetto calcola il valore della spinta di Archimede FA come differenza FA=Fp1 – Fp2. Colonna 8: calcola per ogni oggetto il peso del volume di acqua spostato Fp = gdV . Calcola l’incertezza da associare ai risultati tenendo conto della sensibilità dei singoli strumenti utilizzati e delle regole di propagazione delle incertezze. L’incertezza sul volume V è uguale alla somma delle incertezze su V1 e V2: ΔV = ΔV1 + ΔV2. L’incertezza sulla forza FA è uguale alla somma delle incertezze su Fp1 e Fp2: Δ FA = Δ Fp1 + Δ Fp2. L’incertezza relativa sul peso Fp è uguale alla somma delle incertezze relative sulle singole misure . Poiché i valori di g e di d vengono forniti senza incertezze apprezzabili, risulta in definitiva .

CONCLUSIONI Confronta, per ogni oggetto, i risultati riportati nelle colonne 7 e 8. Che cosa noti e che spiegazione puoi dare? A parità di quantità di acqua, è preferibile usare nell’esperimento un contenitore graduato alto e stretto o basso e largo? Potresti eseguire l’esperimento con un liquido diverso dall’acqua? Cosa succederebbe se l’oggetto immerso fosse poroso?

TEST 1. Un oggetto in aria pesa 10,0 N; immerso in acqua riceve una spinta pari a 2,0 N. Il suo peso in acqua: è pari a 20,0 N. è pari a 12 N. è pari a 8,0 N. non è determinabile con i dati forniti. 2. Un oggetto viene immerso, appeso a un dinamometro, prima in acqua e poi in olio (densità 870 km/m³). Il dinamometro indica: un peso maggiore quando l’oggetto è immerso in acqua. un peso maggiore quando l’oggetto è immerso nell’olio. lo stesso peso in entrambi i casi. un peso maggiore o minore a seconda del valore del peso dell’oggetto in aria. 3. In un esperimento come quello realizzato si è ottenuto Fp = (1,12 ( 0,08) N e FA = (0,98N ( 8%). Puoi affermare che i due valori ottenuti per la spinta di Archimede sono uguali? Si, perché gli intervalli di incertezza hanno una zona in comune. Si, perché l’incertezza sperimentale è la stessa. No, perché i due risultati sono diversi. No, perché il valore di Fp è maggiore di quello di FA. 4) Puoi determinare la densità di un liquido se è nota la spinta di Archimede che un corpo riceve quando è immerso in quel liquido? Sì, se conosco anche il peso del corpo in aria. Sì, se conosco il volume del corpo immerso. Sì, se conosco la densità del corpo immerso. No.