CAPITOLO 8 - L’accelerazione

IL MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO Verifica che un carrello, che scende lungo una guida rettilinea a cuscino d’aria, leggermente inclinata, percorre distanze direttamente proporzionali al quadrato dei tempi impiegati.

LA FISICA DELL’ESPERIMENTO Un carrello che scende senza attriti apprezzabili lungo una guida rettilinea a cuscino d’aria, leggermente inclinata rispetto all’orizzontale, è soggetto alla sola forza di gravità e si muove di moto uniformemente accelerato. La posizione s del carrello, che si muove con accelerazione costante a e parte da fermo, dipende dal tempo t con la legge: s=1/2 at2.

PER FARE L’ESPERIENZA STRUMENTI E MATERIALE Guida rettilinea a cuscino d’aria, carrello per la guida, due fototraguardi, metro, cronometro elettronico collegato ai fototraguardi. STRUMENTI SENSIBILITÀ PORTATA metro 1 mm 2 m cronometro 0,01 s Inclina la guida di un piccolo angolo rispetto all’orizzontale, inserendo uno spessore di supporto sotto un’estremità. Disponi i due fototraguardi lungo il percorso del carrello, uno a ridosso del punto di partenza, l’altro a una distanza s di 20 cm dal primo. Misura s servendoti di un metro a nastro o della scala graduata riportata sulla rotaia. Collega i due fototraguardi al cronometro elettronico.

PROCEDIMENTO Metti in funzione il compressore, appoggia il carrello sulla guida in modo che la bandierina sia in prossimità del primo fototraguardo. Lasciato libero, il carrello passa davanti ai due fototraguardi in modo che il primo invii il segnale elettrico di partenza del cronometro, e il secondo quello di stop. Nelle porte fotoelettriche una lampadina o un LED inviano un fascio luminoso a un dispositivo sensibile alla luce. Quando la bandierina sopra il carrello interrompe il fascio, un segnale elettrico viene inviato al cronometro. Il cronometro misura il tempo t1 impiegato dal carrello a percorrere la distanza che separa i due fototraguardi. Ripeti altre due volte le operazioni precedenti senza modificare la distanza tra i fototraguardi e registra i valori t2 e t3 del tempo. Variando via via la posizione del secondo fototraguardo, misura i tempi impiegati dal carrello per percorrere le diverse distanze: ripeti le misure s, t1, t2, t3, allontanando il secondo fototraguardo ogni volta di 20 cm, fino alla massima distanza consentita.

DATI RACCOLTI Ora registra i dati nella tabella. Colonna 1: contiene le distanze s tra i due fototraguardi. Colonne 2, 3, 4: contengono i tempi t1, t2 e t3 registrati dal cronometro per percorrere le distanze s. L’incertezza sulle misure di lunghezza è la sensibilità del metro utilizzato o della scala graduata della rotaia. L’incertezza sulle misure del tempo è la sensibilità del cronometro elettronico. 1 2 3 4 5 6 7 s(cm) t1 (s) t2 (s) t3 (s) tm (s) t2m (s2) k = s / t2m (cm/s2) km=

ELABORAZIONE DEI DATI Completa la tabella precedente con l’elaborazione dei dati raccolti: Colonna 5: per ogni riga calcola la media tm dei tempi t1, t2, t3. Colonne 6 e 7: per ogni riga calcola tm² e il rapporto k = s / tm². Calcola il valor medio di k e la sua incertezza, determinata come differenza tra il valore massimo e il valore minimo di k divisa per 2, e trascrivili nell’ultima riga della tabella. Riporta in un grafico cartesiano la distanza s (in ordinata) in funzione di tm² (in ascissa), scegliendo opportunamente la scala su entrambi gli assi cartesiani per ottenere un grafico proporzionato. Traccia la curva passante per i punti sperimentali, indicando l’incertezza sulla distanza.

CONCLUSIONI 1. Qual è l’andamento dei risultati riportati nella settima colonna? 2. Confronta il valore medio di k e la pendenza della retta che hai tracciato nel grafico distanza-tempo al quadrato. Cosa puoi notare? 3. Guarda i risultati ottenuti: che relazione suggeriscono tra la distanza percorsa dal carrello e il quadrato del tempo impiegato? 4. Che cosa succederebbe se ripetessi l’esperimento con un angolo di inclinazione diverso?

TEST 1. Il carrello parte da fermo: allora il rapporto s / tm² esprime: La velocità finale del carrello. La velocità media del carrello durante la discesa. Metà del valore dell’accelerazione del carrello. L’accelerazione del carrello. 2. Esegui l’esperimento del moto accelerato con due diversi angoli (1, (2 di inclinazione della rotaia, e ottieni i valori medi k1 e k2 per la costante di proporzionalità tra s e tm². Puoi affermare che: k1 > k2 se (1 > (2 k1 > k2 se (1 < (2 k1 + k2 = (1 + (2 non c’è relazione tra i valori di k e quelli di ( . 3. Quale tra i seguenti grafici esprime correttamente la relazione tra la distanza percorsa dal carrello e il tempo impiegato? 4. Quale tra le seguenti espressioni fornisce l’incertezza relativa nel rapporto k =s / t²? a) (k/k = (s /s + 2 (t/t b) (k/k = (s /s - 2 (t/t c) (k/k = s/ (s + t / (t d) (k/k = ((s + (t²) / ( s+t²)