CAPITOLO 5 – L’EQUILIBRIO DEI  SOLIDI

| Nome e Cognome:…………………… Classe: ……………………………….. Data: …………………………………. |
| --- |
| ESPERIMENTO A CASA Dov’è l’equilibrio? |
| CHE COSA DEVI SAPERE Quand’è che due grandezze sono inversamente proporzionali? ………………………………………………………………………………………….. Che cos’è la forza-peso di un oggetto e qual è la sua relazione con la massa dell’oggetto? ………………………………………………………………………………………….. |
| CHE COSA TI SERVE 6 gomme da cancellare a forma di parallelepipedo Una matita esagonale Una riga lunga 50-60 cm Una tazza o un bicchiere capovolto come appoggio |
| FAI L’ESPERIMENTO |
|  | 1. Costruisci una base d’appoggio per la riga con una tazza capovolta, una gomma nella dimensione stretta e una matita esagonale: posa la riga al centro in modo che stia in equilibrio. Metti una gomma sulla riga 10 cm a destra del centro e determina a quale distanza devi poggiare un’altra gomma a sinistra perché la riga resti in equilibrio. |
|  | 2. Ora metti due gomme a destra sempre a 10 cm dal centro e colloca una sola gomma a sinistra affinché la riga stia in equilibrio. |
|  | 3. Infine, appoggia tre gomme a destra, sempre a 10 cm dal centro, e determina in quale posizione una sola gomma a sinistra del centro permette alla riga di rimanere ancora in equilibrio. |

RISPONDI A quale distanza dal centro della riga devi appoggiare una gomma perché il sistema resti in equilibrio in ognuno dei casi analizzati? ………………………………………………………………………………………….. Quali sono le grandezze in gioco nell’esperimento? (La disposizione di due, tre gomme a destra del centro della riga equivale a considerare, di volta in volta, un oggetto di massa doppia, tripla, ecc…) ………………………………………………………………………………………….. A partire dai risultati dell’esperimento effettuato, riesci a ricavare una legge che esprima la condizione di equilibrio della bilancia costruita con la riga e le gomme? ………………………………………………………………………………………….. Nei parchi giochi per bambini, c’è sempre un’altalena formata da un’asse in bilico su un fulcro, alle cui estremità possono sedersi due persone. Vai al parco con un metro avvolgibile e un amico, e fai sedere l’amico a un’estremità. Misura la distanza fra il tuo amico seduto e il fulcro. Trova a quale distanza dal fulcro devi sederti per equilibrare l’altalena. Conoscendo il tuo peso e quello del tuo amico, calcola il prodotto della forza-peso per la distanza dal fulcro di ognuno di voi: cosa puoi osservare? ……………………………………………………………………………………………