Progettare una rampa per disabili (es. 30 pag. 132)

Prova autentica – Rubrica di valutazione

| Progettare | Risolvere problemi | Comunicare |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Calcolo della lunghezza della rampa | Manca | Formula errata | Formula corretta ma risultati errati | Corretto | Cosa fare in relazione alle condizioni meteo | Ignorato | Soluzione errata | Proposte non completamente convincenti | Soluzione corretta | Espone le leggi fisiche utilizzate | Manca | Le formule sono errate | Riporta correttamente solo una delle due formule | Corretto |
| Vincoli: attrito e meteo | Manca | Considerato solo uno dei due | Valutazione non del tutto adeguata | Corretto | Raccomandazioni “meteo” | Mancano | Errate | Parziali | Esaurienti e precise | Traccia schemi vettoriali | Mancano | Schemi errati | Uno solo corretto | Corretti |
| Scelta dei materiali | Manca | Non individua il criterio | Errato valore coeff. attrito | Corretta |  |  |  |  |  | Chiarezza nella presentazione | Scarsa | Accettabile | Discreta | Ottima |
| Valutazione della prova ( Non superata 8/16 ( Base 17/21 ( Intermedia 22/26 ( Avanzata 26/32 |

SCHEMA DI SOLUZIONE

Lunghezza della rampa

- La forza equilibrante è espressa  da  e non deve superare il 5% della forza peso, cioè .

- Quindi  da cui si ricava

Pavimentazione della rampa

- Per poter esercitare attrito con la gomma delle ruote, il materiale della pavimentazione non deve essere scivoloso.

- Per avere un alto valore di forza al distacco , occorre un alto valore numerico del coefficiente d’attrito

Copertura  della rampa

- Le condizioni meteorologiche (pioggia, neve, brina, ghiaccio) possono rendere il fondo scivoloso: il coefficiente d’attrito diminuisce ed è più difficile tenere ferma la carrozzina.

- Sarebbe meglio coprire la rampa con una pensilina o, in caso contrario, costruire la pavimentazione in modo che abbia delle incisioni o altre caratteristiche in grado di mantenere una certa aderenza tra la rampa stessa e le ruote anche in condizioni meteo difficili.

Comunicazione del risultato

- Le tre pagine di relazione devono contenere le leggi fisiche riassunte nelle formule precedenti.

- Per gli schemi vettoriali sulla forza equilibrante vedi pag. 89; per l’attrito, vedi pag. 67.