Capitolo 22 – Interazioni magnetiche e campi magnetici

Il moto di una carica in campi elettrici e magnetici

Nome e Cognome:……………………………………………… Classe: ………………………………..………………………… Data: ………………………………….…………………………

LA Simulazione – Motion of a Charge in Electric and Magnetic Fields La simulazione permette di analizzare il moto di una particella carica immersa in un campo elettrico, in un campo magnetico, o in entrambi i campi contemporaneamente. Si possono impostare i valori della carica, della massa e della velocità iniziale della particella e i valori del campo elettrico e del campo magnetico.

GLOSSARIO DELLE PAROLE INGLESI Position: posizione Velocity: velocità Charge: carica Mass: massa Magnetic field: campo magnetico Electric field: campo elettrico Initial X - velocity: componente X della velocità iniziale

COME FUNZIONA LA SIMULAZIONE Cliccando sul bottone , parte la simulazione del moto della carica, in base alle condizioni iniziali assegnate e ai campi attivi. Puoi sospendere l’animazione cliccando su e riprenderla con i pulsanti per procedere avanti o indietro un passo alla volta. Il pulsante di reset cancella la simulazione realizzata e permette di reimpostare i valori dei parametri per avviarne una nuova. Cliccando sul pulsante puoi cancellare i grafici prodotti dalla simulazione. Spostando i corrispondenti cursori, si impostano i valori della carica e della massa della particella, delle componenti X e Y della sua velocità iniziale e i valori del campo elettrico e del campo magnetico.

CHE COSA SUCCEDE SE…? 1. Il campo elettrico è orientato verso l’alto quando ha valori positivi, verso il basso quando ha valori negativi. Il campo magnetico, quando è attivo, ha il verso che esce dallo schermo. Nelle condizioni iniziali la carica al centro è negativa, la sua velocità iniziale è orientata verso l’alto e agisce solo il campo elettrico e non quello magnetico. In queste condizioni, qual è la direzione della forza agente sulla particella? Come si muoverà la particella? ………………………………………………………………………………………… Con i parametri preimpostati e il solo campo elettrico attivo, lancia la simulazione, cliccando sul bottone . La tua previsione è verificata? ………………………………………………………………………………………… Confronta il moto della particella con quello di una palla lanciata verso l’alto. Cosa è simile e cosa è differente? ………………………………………………………………………………………… Traccia qui sotto uno schizzo del grafico della traiettoria che ti aspetti impostando a 5 m/s la componente X della velocità iniziale. Imposta a 5 m/s la componente X della velocità iniziale della particella e lancia la simulazione. Il grafico della traiettoria che ottieni corrisponde a quello da te disegnato? ………………………………………………………………………………………… 2. Ora analizziamo il moto della particella quando è presente solo il campo magnetico, perpendicolare alla superficie dello schermo, diretto verso l’esterno. Impostane il modulo a 0,8 T, porta a zero il valore del campo elettrico e della componente Y della velocità iniziale della particella e a 5 m/s la componente X. In queste condizioni, qual è la direzione della forza magnetica agente sulla particella appena questa si mette in moto? Cambia col tempo la direzione della forza? ………………………………………………………………………………………… Traccia qui sotto uno schizzo del grafico della traiettoria che ti aspetti con i parametri indicati prima. Lancia la simulazione. Il grafico della traiettoria che ottieni corrisponde a quello da te disegnato? ………………………………………………………………………………………… Modifica la sola carica della particella, portandola da -10 (C a +10(C. Come ti aspetti che cambi il grafico della traiettoria rispetto al caso precedente? Lancia la simulazione e verifica la tua previsione. È corretta? ………………………………………………………………………………………… Che ruolo gioca la massa della particella? Lancia la simulazione e verifica la tua previsione. È corretta? ………………………………………………………………………………………… 3. Come si muoverà la particella quando agiscono contemporaneamente il campo elettrico e quello magnetico e le loro direzioni sono perpendicolari? Esamina la configurazione prodotta dai seguenti parametri: Come si muoverà la particella in queste condizioni? ………………………………………………………………………………………… Dopo aver assegnato ai parametri i valori su indicati lancia la simulazione e verifica la tua previsione. Come spieghi il movimento della particella? ………………………………………………………………………………………… Nelle stesse condizioni precedenti, pensi che il moto della particella sia diverso se cambia la sua massa, o il valore o il segno della carica? Controlla la tua previsione con la simulazione. I risultati sono quelli previsti? ………………………………………………………………………………………… Rispetto ai casi precedenti, cambia qualcosa nel moto della particella se aumenta o diminuisce la sua velocità iniziale? Controlla la tua previsione con la simulazione. I risultati sono quelli previsti? ………………………………………………………………………………………… 4. Una particella, di massa 8(10-5 kg e carica +10 (C, con velocità iniziale di 5m/s, nella direzione x positiva, è immersa in un campo magnetico di 0,8 T, orientato perpendicolarmente alla velocità, in direzione uscente dal piano XY. Calcola il raggio della traiettoria circolare seguita dalla particella. ………………………………………………………………………………………… Assegna ai parametri i valori indicati e lancia la simulazione per controllare la tua soluzione. Il raggio della traiettoria corrisponde a quello da te calcolato? ………………………………………………………………………………………… 5. Una particella, di massa 5(10-5 kg e carica +10 (C, immersa in un campo magnetico di 1,0 T, orientato perpendicolarmente alla velocità, in direzione uscente dal piano XY, si muove percorrendo la traiettoria circolare visualizzata nel grafico. Quanto valgono le componenti X e Y della velocità iniziale della particella? Controlla la tua previsione con la simulazione. I risultati sono quelli previsti? …………………………………………………………………………………………