## Slide 1
Notes: 13/11/11
1
1
1

## Slide 2
Biologia,
microbiologia
e tecnologie di
controllo sanitario
Fabio Fanti
2
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Notes: 13/11/11
2
2
2

## Slide 3
Prodotti ottenuti
da processi biotecnologici
Produzioni biotecnologiche alimentari
3
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Notes: 13/11/11
3
3
3

## Slide 4
L’impiego delle biomasse microbiche
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici
4
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Le biomasse microbiche sono colture di microrganismi che costituiscono esse stesse il prodotto del processo biotecnologico.
Sono ottenute per essere utilizzate come tali:
in funzione del loro contenuto: come fonte di proteine e vitamine nell’alimentazione e per l’estrazione di componenti chimici (enzimi, vitamine, acidi nucleici e lipidi)
in funzione della loro attività: come colture selezionate e starter nella produzione del pane, delle bevande alcoliche, nel disinquinamento ambientale e come colture insetticide

## Slide 5
I microrganismi unicellulari SCP
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici
5
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Il termine SCP (single cell proteins) indica microrganismi unicellulari impiegati come fonte proteica.
Il loro impiego riguarda soprattutto l’integrazione proteica nell’alimentazione umana e animale.
Si possono ottenere a partire da:
Batteri
Lieviti
Muffe
Cianobatteri e alghe

## Slide 6
Saccharomyces cerevisiae per la panificazione
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici
6
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Il microrganismo usato per la panificazione è il lievito Saccharomyces cerevisiae.
Il metabolismo ossidativo del lievito porta alla produzione di biomassa che è utilizzata per ottenere la lievitazione naturale dell’impasto di farina e acqua, con produzione di CO2 (ed
etanolo che evapora durante la cottura).
La sua produzione avviene in più stadi, di cui i primi sono in condizioni di semianaerobiosi (per non deprimere la capacità fermentativa per repressione degli enzimi responsabili) e gli ultimi di aerobiosi.

## Slide 7
Colture insetticide da Bacillus
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici
7
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
I pesticidi o fitofarmaci sono molecole usate in agricoltura per il controllo e l’eliminazione dei parassiti dannosi.
Sono impiegate tossine ottenute
da specie di Bacillus e colture di Bacillus thuringiensis.
I geni plasmidici che codificano per la tossina, detti geni cry, possono essere clonati in batteri naturalmente presenti nei vegetali.
Meccanismo d’azione della δ-endotossina di Bacillus thuringiensis.

## Slide 8
Colture dell’azotofissatore Rhizobium
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici
8
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Rhizobium è un batterio endosimbionte delle radici delle leguminose in grado di fissare l’azoto atmosferico rendendolo disponibile per la pianta, che a sua volta fornisce al batterio carbonio e altri nutrienti.
Reazione di fissazione dell’azoto catalizzata dall’enzima nitrogenasi:
Funzionamento della nitrogenasi nei cianobatteri.

## Slide 9
La produzione di acidi organici
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici
9
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Le vie di produzione di acidi organici nel metabolismo aerobico e anaerobico:

## Slide 10
La fermentazione anaerobica
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici
10
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
L’acido lattico è prodotto nella forma L(+), quella che si trova nei muscoli ed è detta anche acido sarcolattico, nella forma D(-) e in miscela racemica.
La produzione avviene impiegando batteri lattici omofermentanti, che convertono il glucosio in acido piruvico nella glicolisi.
Il microrganismo più usato è il Lactobacillus delbrueckii.
L’acido lattico è usato per la sintesi di polimeri biodegradabili come bioplastiche o biopolimeri, che sostituiscono i materiali di origine petrolchimica.
Acido lattico nella forma L(+) e nella forma D(-).
Schema della fermentazione lattica.

## Slide 11
La fermentazione aerobica /1
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici
11
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Acido citrico:
il microrganismo maggiormente usato per la sua produzione è la muffa Aspergillus niger, impiegando come substrati il saccarosio da melassa di barbabietola e il glucosio da amido di mais.
È un metabolita intermedio del ciclo di Krebs, quindi non si accumula spontaneamente come prodotto finale. Occorre intervenire bloccando l’azione dell’enzima aconitasi, che agisce a valle dell’acido citrico, trasformandolo in acido cis-aconitico.
Ciclo di Krebs.

## Slide 12
La fermentazione aerobica /2
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici
12
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Schema di un impianto per la produzione di acido citrico:

## Slide 13
L’acido gluconico
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici
13
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
L’acido gluconico è prodotto usando la muffa Aspergillus niger o il batterio Gluconobacter suboxydans e glucosio come substrato. Si tratta di una bioconversione per ossidazione diretta del glucosio, che avviene in due fasi: da glucosio a δ-gluconolattone e quindi ad acido gluconico.
Bioconversione per ossidazione diretta del glucosio, con cui si ottiene acido gluconico.

## Slide 14
L’etanolo
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici
14
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
L’etanolo si ottiene sia per via chimica che fermentativa.
La fermentazione alcolica si realizza partendo da materie prime contenenti zuccheri anche complessi, previa idrolisi.
Molti microrganismi sono in grado di produrre alcol etilico da substrati zuccherini, amidi e scarti della lavorazione del legno e della cellulosa. I più utilizzati sono i lieviti Saccharomyces cerevisiae, S. carlbergensis, S. elipsoideus e batteri come Zymomonas mobilis (anaerobio facoltativo, Gram negativo).
Fermentazione alcolica: sono riportati i passaggi finali, da piruvato a etanolo, della fermentazione alcolica.

## Slide 15
Gli amminoacidi
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici
15
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Gli aminoacidi si ottengono per: idrolisi dalle proteine, sintesi chimica, fermentazione e bioconversione enzimatica.
La microbiologia industriale si è concentrata nella produzione degli otto aminoacidi essenziali, che l’organismo umano non è in grado di sintetizzare.
Esempio della L-lisina: la via biotecnologica si basa sull’utilizzo di due intermedi metabolici dei microrganismi, che sono acido piruvico e semialdeide aspartica.
Sintesi biotecnologica della L-lisina.

## Slide 16
Gli enzimi
Prodotti ottenuti da processi biotecnologici
16
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Per la produzione biotecnologica degli enzimi si utilizzano microrganismi modificati con la tecnologia del DNA ricombinante, soprattutto batteri del genere Bacillus e muffe del genere Aspergillus. I terreni di coltura contengono substrati amidacei o altre fonti di carboidrati, fattori di crescita, sali minerali, fonti di azoto come urea o sali d’ammonio.
Schema di produzione degli enzimi microbici con coltura liquida o semisolida.

## Slide 17
Il vino /1
Produzioni biotecnologiche alimentari
17
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
La polpa d’uva è ricca di glucosio e fruttosio (substrato di fermentazione), ma contiene anche tannini, acidi malico e tartarico, sali di varia natura.
I microrganismi nel corso della fermentazione intervengono nella:
produzione di etanolo e altri solventi che permettono l’estrazione di sostanze aromatiche dall’uva
produzione di sostanze aromatiche e metaboliti secondari come acidi, esteri, polioli, aldeidi, chetoni e composti solforati volatili
autolisi di cellule microbiche
Schema a blocchi della produzione del vino.

## Slide 18
Il vino /2
Produzioni biotecnologiche alimentari
18
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
I lieviti di maggior importanza nella vinificazione naturale sono:
fra gli apiculati: Kloeckera apiculata e Kloeckera magna
fra gli ellittici: Saccharomyces ellipsoideus
Il vino può andare incontro ad alterazioni di origine microbica (eventi prevenibili con la pastorizzazione e la solfitazione dei mosti durante la fermentazione):
sviluppo di batteri acetici che conducono alla trasformazione dell’alcol in aceto
i batteri lattici danno origine a diverse alterazioni es. agrodolce
sviluppo di lieviti che provocano la formazione di un velo biancastro superficiale quando il vino è lasciato a contatto con l’aria

## Slide 19
L’aceto e l’aceto balsamico /1
Produzioni biotecnologiche alimentari
19
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
L’aceto di vino è prodotto da ceppi di Acetobacter e Gluconobacter in grado di ossidare l’alcol etilico ad acido acetico. Si tratta quindi di un’ossidazione e non di una fermentazione.
L’aceto balsamico tradizionale (che può essere prodotto soltanto nelle province di Modena e Reggio Emilia) deriva dal mosto cotto, che subisce prima una fermentazione alcolica, poi una biossidazione acetica.

## Slide 20
L’aceto e l’aceto balsamico /2
Produzioni biotecnologiche alimentari
20
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Produzione dell’aceto per fermentazione lenta o in superficie.
Le tecniche di produzione industriale prevedono due processi diversi:
produzione in superficie o fermentazione lenta
produzione in immersione

## Slide 21
La birra /1
Produzioni biotecnologiche alimentari
21
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
La birra è una bevanda a bassa gradazione alcolica ottenuta
dalla fermentazione di un mosto preparato con:
orzo, che è sottoposto a vari trattamenti per la trasformazione in malto, oppure cereali succedanei o pseudocereali
lievito (Saccharomyces)
acqua, potabile e non troppo dura, con pH sotto la neutralità
luppolo, di cui si utilizzano le infiorescenze femminili (dette coni) che contengono luppolina, dalle proprietà amaricanti e aromatizzanti
I microrganismi usati per la fermentazione sono i lieviti starter selezionati Saccharomices cerevisiae e S. uvarum.

## Slide 22
La birra /2
Produzioni biotecnologiche alimentari
22
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Schema del processo di produzione della birra.

## Slide 23
La birra /3
Produzioni biotecnologiche alimentari
23
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Alterazioni della birra: il rischio di contaminazioni aumenta quando si usano lieviti residui da lavorazioni precedenti, in cui possono essere presenti lieviti selvaggi, batteri lattici e bacilli.
I lattobacilli (Lactobacillus brevis, Pediococcus damnosus, Lactococcus lactis) sono responsabili di ossidazioni e sviluppo di acetoina e diacetile, sostanze che causano torbidità e cambiamenti di colore e sapore
Gli enterobatteri (Hafnia, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter) provocano la formazione di dimetilsolfuro e conferisce alla birra aromi di frutta o di latte
I funghi che hanno contaminato i cereali di partenza possono produrre micotossine

## Slide 24
Il pane e i prodotti da forno a lievitazione naturale /1
Produzioni biotecnologiche alimentari
24
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Componente fondamentale della farina di frumento, oltre all’amido, sono le due proteine gliadina e glutenina, presenti nelle cariossidi dei cereali, che in presenza di acqua vanno a formare il glutine, una lipoproteina che conferisce all’impasto maggior coesione, elasticità e viscosità.
Il microrganismo d’elezione per la lievitazione naturale è Saccharomyces cerevisiae, che fa lievitare l’impasto formato da farina, acqua e sale.
Nella farina sono contenuti carboidrati (come l’amido) e gli enzimi α- e β-amilasi, che sono attivati dall’acqua aggiunta per formare l’impasto.

## Slide 25
Il pane e i prodotti da forno a lievitazione naturale /2
Produzioni biotecnologiche alimentari
25
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Schema di base per la produzione del pane:

## Slide 26
Yogurt
Produzioni biotecnologiche alimentari
26
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Lo Yogurt è prodotto con l’impiego di colture starter di fermenti lattici selezionati (Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus termophilus) che, aggiunti al latte fresco, ne provocano la trasformazione per la fermentazione del lattosio e la produzione di acido lattico:
il lattosio è demolito in glucosio e galattosio dalla lattasi
il galattosio è convertito in glucosio
l’acido piruvico, prodotto dalla glicolisi, è trasformato: 3 - dalla lattico deidrogenasi in acido lattico - dalla piruvato decarbossilasi in acetaldeide (fonte del caratteristico sapore e aroma)
Idrolisi del lattosio.

## Slide 27
Esopolisaccaridi alimentari
Produzioni biotecnologiche alimentari
27
Fabio Fanti – Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario © Zanichelli 2019
Molti polisaccaridi sono ottenuti da piante superiori o alghe, ma diversi microrganismi sono in grado di produrli con il vantaggio di avere una composizione più standardizzata.
I principali polisaccaridi di origine microbica sono:
Xantano: eteropolisaccaride ramificato prodotto da Xantomonas campestris.
Xantano.
Destrano: omopolisaccaride lineare prodotto da Leuconostoc mesenteroides e Leuconostoc destranicum.
Alginato: costituito da acido mannuronico e acido glucuronico; prodotto da Pseudomonas aeruginosa e Azotobacter vinelandii.